## Slide 1
부천대학교 전기과
이한석 교수
전기공학 종합설계 2

## Slide 2: 주 요 내 용
부천대학교 전기과
1. 라즈베리파이 소개
2. OS 설치
3. 디지털 입출력 1
4. 디지털 입출력 2
5. 초음파 센서
6. 온습도 센서
7. PWM제어
8. AD/DA 모듈
9. 블루투스 통신
10. SPI통신
11. IOT서비스
12. 프로젝트 발표

## Slide 3: 교재 및 성적 배점
부천대학교 전기과
저자 : 디바이스마트
출판사 : 디바이스마트
교재
성적
출석 : 20%
과제 : 20%
중간 : 30%
기말 : 30%

## Slide 4
제1장 라즈베리파이 개요
부천대학교 전기과 이한석 교수

## Slide 5
라즈베리파이?
부천대학교 전기과
 영국 라즈베리파이 재단에서 만든 신용카드 크기의 컴퓨터
 단일보드 컴퓨터
 데스크톱 컴퓨터와 구조가 같은 낮은 사양의 교육용 컴퓨터
Raspberry Pi, Zero, Pico

## Slide 6
부천대학교 전기과
Raspberry Pi, Zero, Pico 비교

## Slide 7
부천대학교 전기과
Raspberry Pi 4, 5 성능 비교

## Slide 8
부천대학교 전기과

## Slide 9: 1. 라즈베리파이 OS
부천대학교 전기과
라즈베리파이 OS?
라즈베리파이5의 경우는 Dubian Bookworm버전 이상의 OS 필요

## Slide 10: 2. OS설치 및 기본설정
부천대학교 전기과
1. 라즈베리파이 이미저 설치
https://www.raspberrypi.com/software로 접속
본인의 환경에 맞는 OS를 선택
이미저 다운로드

## Slide 11
2. micro SD카드 PC연결
3. 다운받은 이미저(imager) 파일을 실행

## Slide 14
4. 이미저(imager) 실행
장치 설정

## Slide 15
운영제제 설정

## Slide 16
저장소 선택

## Slide 20
Wifi 이름
Wifi 비밀번호
Wifi 비밀번호

## Slide 28: 3. 라즈베리파이 연결하기
라즈베리파이에 SD카드 삽입
마우스 USB포트에 연결
키보드 연결
모니터 연결하기
이더넷 연결하기(WiFi연결)
전원 연결하기 : C타입 5V 5A권장
부천대학교 전기과

## Slide 29: 4. 라즈베리파이 시작하기
부천대학교 전기과
라즈베리파이에 시작화면(전원인가 자동 ON)

## Slide 30: 5. 한글 설정 및 한글폰트 설치
부천대학교 전기과
한글설정
기본 설정은 영어
Raspberry Pi Configuration Localisation  Korean으로 변경

## Slide 31
설정완료후에 라즈베리파이 재부팅
재부팅하면 한글이 깨짐
터미널을 열고 다음 명령어를 입력
sudo apt install fonts-unfonts-core

## Slide 32
터미널에서 다음 명령어 입력
sudo apt install fcitx fcitx-hangul
(2) 한글입력기 설정
한글변환은 Ctrl+Space

## Slide 33: 6. 리눅스 터미널 기본 명령어
부천대학교 전기과
라즈베리파이 환경 설정
sudo raspi-config
(2) 운영체제 재부팅하기
sudo reboot
sudo shutdown –r now
(3) 운영체제 종료하기
sudo halt
sudo shutdown –h now

## Slide 34
(4) 프로그램 패키지 업데이트 하기
sudo update
(5) 업데이트된 프로그램 패키지 업그레이드 하기
sudo upgrade
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo rpi-eeprom-update -a
(6) 프로그램 패키지 설치하기
sudo apt-get install 패키지이름
(ex) sudo apt-get install scrot

## Slide 35
(7) 폴더 관리 명령어
pwd
print working directory : 현재 작업 위치(절대경로) 출력
ls
현재 폴더의 파일과 폴더의 목록을 표시
옵션
ls –l : 파일에 대한 자세한 내용 모두 나여린
ls –a : 숨김파일 포함해 경로의 모든 파일 나열
mkdir
현재 폴더에 새로운 폴더 만들기
(ex) mkdir work

## Slide 36
cd
현재 작업 위치에서 다른 폴더로 이동
cd
홈으로 이동(/)
mv
폴더나 파일 이동
(ex) mv work Desktop
(ex) cd work