## Slide 1: 7. 광센서
(1) 광센서?
“ 광의 유무에 따라 전압, 전류, 저항이 변하는 센서”
센서 | 변하는 물리량 | 반응하는 광의 종류
Photo TR | 전압 | 적외선
Photo Diode | 전류 | 적외선, 가시광
CDS | 저항 | 가시광
IR수신모듈 | 논리 | 적외선
㈜ 파장의 길이 : 적외선 > 가시광선 (빨주노초파남보) > 자외선
광 센서의 종류
부천대학교 전기과

## Slide 2
부천대학교 전기과
가시광선 : 사람 눈에 보이는 범위의 파장 (380~750nm)
적외선 : 적색 끝보다 바깥쪽에 있는 파장 (0.75~30um)
긴 파장
짧은 파장
가시광선 (Visual rays)과 적외선의 파장 비교

## Slide 3
부천대학교 전기과
(2) 적외선 LED
(+)A
(-)K
“보통 5mA~50mA정도의 순방향 전류에 비례해서 적외선 방출”
EL-7L ( Infrared Emitter Diode )

## Slide 4
부천대학교 전기과
10mA
EL-7L 의 사용법

## Slide 5
부천대학교 전기과
(+)컬렉터
(-)에미터
((주의))
Photo Tr
ST – 7L의 사용법
 베이스 단자가 없음
 가시광선에도 반응, 적외선에 민감하게 반응
베이스에 전압대신 빛이 가해지면 Tr이 ON되며 대부분이 npn형
(3) Photo TR

## Slide 6
부천대학교 전기과
(4) 적외선 센서의 감지 원리
적외선 센서의 감지원리

## Slide 7
부천대학교 전기과
종이 | 출력전압(Vout)
흰색 | 0V
검정색 | +Vcc
표 1. 센서실험
(5) 적외선 센서 회로

## Slide 8
부천대학교 전기과
“육안으로 확인 안됨”
“적외선 직접 입력방지”
적외선 센서 확인

## Slide 9
부천대학교 전기과
회로도
from machine import Pin
import utime
sw = Pin(14, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
led = Pin(0,Pin.OUT)
while True:
if sw.value( ) == 0:
print('물체 감지')
led.value(1)
utime.sleep(1)
led.value(0)
실습 7 | 적외선 센서에 물체가 감지되었을때 셀에 “물체 감지” 메세지를 출력하고 GPIO0에 연결된 LED를 1초간 ON
물체 감지 : 출력 0
물체미감지 : 출력 1

## Slide 10: 8. AD변환
부천대학교 전기과
AD변환
아날로그 신호의 크기에 비례하는 디지털 신호를 만드는 작업
((비교))DA변환

## Slide 11
부천대학교 전기과
샤논의 샘플링 정리 (Shannon Sampling Theorem)
원신호(아날로그)의 최대주파수의 2배 이상의 주파수로 샘플링하면 원신호를 복원가능
((ex)) 원신호 : 1Hz  샘플링 주파수(fs)는 최소 2Hz이상으로 해야 복원 가능
 정확한 복원을 원하면 3배, 4배 샘플링 주파수 필요
AD변환방식의 종류
축차비교형(순차근이형) : 속도와 정확도 종합 성능이 가장우수
병렬비교형 : 속도가 빠름, 회로 복잡
적분형 : 높은 정확도, 속도 낮음

## Slide 12: 9. 아날로그 입력
부천대학교 전기과
AD변환
ADC( )
ADC( id ) | 지정한 채널로 아날로그 데이터 입력
- id : 채널번호 (0~3번까지 4개의 채널이용 가능) | - Pin : 입력을 원하는 핀번호 - mode :
read_u16()
ADC.read_u16( ) | 연결된 채널로 아날로그값을 디지털로 변환해 읽기(16비트)
- 매개변수 : 없음 | - Pin : 입력을 원하는 핀번호 - mode :

## Slide 13
부천대학교 전기과
라즈베리파이 피코 AD변환 입력 채널
핀번호 | ADC채널 | 용도
31 | ADC0 | 범용
32 | ADC1 | 
34 | ADC2 | 
내부 | ADC3 | 내부 시스템 전원측정용
내부 | ADC4 | 내부 온도센서와 연결

## Slide 14
부천대학교 전기과
가변저항