## Slide 1
부천대학교 전기과
이한석 교수
전기공학 종합설계 2

## Slide 2
복습 디지털 출력
부천대학교 전기과 이한석 교수

## Slide 3: 1. 라즈베리파이 디지털 출력
부천대학교 전기과
라즈베리파이5 Pin MAP
라즈베리파이5는 총 40여개의 GPIO핀
출력전압은 3.3V

## Slide 4
부천대학교 전기과

## Slide 5
1. LED 제어
GPIO핀 지정 방법
(ex) 다음 3가지 모두 사용가능
led = LED(14)
led = LED("GPIO14")
led = LED("J8:8")
형식 | 변수 = LED(GPIO번호)
형식 | 1 출력 : 변수.on( ) 0 출력 : 변수.off( )
디지털 출력
(ex) led.on( )
led.off( )

## Slide 6
(1) 회로도
from gpiozero import LED
from time import sleep
led = LED(14)
while True:
led.on( )
sleep(1)
led.off( )
sleep(1)
실습 1 | 라즈베리파이 범용핀인 GPIO14번 핀에 LED를 연결하고 1초에 한번씩 ON/OFF

## Slide 7
실습 2 | LED 2개를 1초동안 교차로 on/off 되도록 프로그램을 작성하시오. GPIO포트는 본인이 원하는 번호로 선택하시오.
(1) 회로도

## Slide 8
답중 하나
from gpiozero import LED
from time import sleep
led0 = LED(14)
led0 = LED(15)
while True:
led0.on( )
led1.off( )
sleep(1)
led0.off( )
led1.on( )
sleep(1)

## Slide 9
from gpiozero import LED
led = LED(14)
while True:
number = int(input("Please enter 0 or 1:"))
if number==1:
led.on()
print("led on")
if number_input==0:
led.off( )
print("led off")
실습 3 | 실습1의 회로에서 프로그램 실행중에 1을 입력하면 LED가 on, 0을 입력하면 LED가 off 되도록 프로그램을 작성하시오
답중 하나

## Slide 10
제3장 디지털 입력
부천대학교 전기과 이한석 교수

## Slide 11: 1. 풀업, 풀다운 저항
부천대학교 전기과
토글 스위치(택트스위치)
푸쉬 버튼스위치(택트스위치)
스위치의 종류

## Slide 12
부천대학교 전기과
택트 스위치의 내부 연결

## Slide 13
부천대학교 전기과
디지털 핀에 어떤 신호도 연결되지 않은 상태로 High도 Low도 아닌상태
입력신호를 확실하게 하기위해 풀업, 풀다운 사용
(1) Floating

## Slide 14
부천대학교 전기과
풀업저항은 특정지점의 전압을 끌어 올리는 것
디지털회로는 보통 5V, 저항은 고저항을 이용
(2) Pull up 저항

## Slide 15
부천대학교 전기과
(3) Pull Down
풀업저항은 특정지점의 전압을 0V로 끌어 내리는 것
디지털회로는 보통 0V, 저항은 고저항을 이용

## Slide 16
부천대학교 전기과
(4) 주의

## Slide 17: 2. 라즈베리파이 디지털 입력
부천대학교 전기과
1. 스위치 제어
GPIO핀 입력지정 방법
형식 | 변수 = Button(GPIO번호, pull_up=False)
is_pressed | 버튼이 눌려 있으면 True 버튼이 안눌려 있으면 False
Button 주요 메서드 및 속성
(ex) Mybutton.is_pressed
gpiozero 라이브러리에서는 Button클래스를 이용
is_pressed 속성을 이용해 버튼의 상태를 판단
(ex) Mybutton = Button(17)

## Slide 18
wait_for_press( ) | 버튼이 눌릴때 까지 실행 대기
wait_for_release( ) | 버튼에서 손을 뗄 때까지 실행 대기
when_pressed = 사용자 함수(콜백) | 버튼이 눌리는 순간 함수 실행
when_released = 사용자 함수(콜백) | 버튼에서 손을때는 순간 함수 실행

## Slide 19
(1)회로도
from gpiozero import Button
from time import sleep
but = Button(17)
# 기본적으로 내부 풀업 활성화
try: while True:
if but.is_pressed:
print("pressed")
else:
print("not prseed")
sleep(0.2)
except KeyboardInterrupt:
button.close( )
실습 1 | 라즈베리파이 범용핀인 GPIO17번 핀에 SW를 연결하고 입력의 상태를 출력하시오.

## Slide 20
from RPi import GPIO
from time import sleep
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(17, GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
try:
while True:
button = GPIO.input(17)
if button == 0: print("pressed")
else : print("not pressed")
sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
GPIO.cleanup( )
* 참고 : RPi라이브러리 이용