## Slide 1
부천대학교 전기과
이한석 교수
전기공학 종합설계 2

## Slide 2
from gpiozero import Button
from signal import pause
but = Button(17)
def press_but( ):
print(“Button on”)
def release_but( ):
print(“Button off”)
but.when_pressed = press_but #( )없음
but.when_released = release_but #( )없음
pause( )
실습 2 | 라즈베리파이 범용핀인 GPIO17번 핀에 SW를 연결하고 입력의 상태를 출력하시오.

## Slide 3
실습 3 | 버튼으로 LED제어 스위치가 눌리면 LED에 불이 들어오도록 하시오. GPIO포트는 본인이 원하는 번호로 선택하시오.
(1) 회로도

## Slide 4
from gpiozero import LED, Button
from signal import pause
led = LED(27)
but = Button(17)
def press_but( ):
print(“Button on”)
led.on( )
def release_but( ):
print(“Button off”)
led.off( )
but.when_pressed = press_but #( )없음
but.when_released = release_but #( )없음
pause( )
답중 하나

## Slide 5
상승엣지, 하강엣지
- 상승엣지 : 신호가 0에서 1으로 바뀌는 순간
- 하강엣지 : 신호가 1에서 0으로 바뀌는 순간
채터링(Chattering), 바운싱(Bouncing) , 노이즈(Noise)
“스위치의 물리적인 접점이 붙거나 떨어질때 기계적 진동으로 인해
짧은 시간동안 접점이 여러번 ON과 OFF를 반복하는 현상”
부천대학교 전기과

## Slide 6
from gpiozero import LED, Button
from signal import pause
led = LED(27)
but = Button(17,bounce_time = 0.2) #바운스 타임 0.2초 설정
def press_but( ):
print(“Button on”)
led.on( )
def release_but( ):
print(“Button off”)
led.off( )
but.when_pressed = press_but #( )없음
but.when_released = release_but #( )없음
pause( )
답중 하나: 바운스처리

## Slide 7
실습 4 | 버튼 카운터 스위치가 눌린 횟수를 표시하시오.
from gpiozero import Button
from signal import pause
but = Button(17, bounce_time=0.1)
count =0
def press_but( ):
global count
count += 1
print(count)
but.when_pressed = press_but
pause( )

## Slide 8
실습 5 | LED토글 스위치가 눌릴 때마다 LED상태가 변경되도록 프로그램을 작성하시오

## Slide 9
from gpiozero import Button
from signal import pause
but = Button(17, bounce_time=0.1)
count =0
def press_but( ):
global count
count += 1
print(count)
led.toggle( )
but.when_pressed = press_but
pause( )
답중 하나

## Slide 10: 3. PWM 제어
부천대학교 전기과
PWM(Pulse Width Modulation) 제어
 “디지털 신호에서 펄스의 폭을 조절하는 제어방식”
“펄스한 주기당 H 신호의 비율”
듀티비(Duty rate)
튜티비가 클수록 H 신호의 길이가 길어짐

## Slide 11
마이크로파이썬의 PWMLED( ) 클래스
PWMLED(Pin(핀번호)) | 지정된 핀에 PWM 신호 발생
PWMLED( )의 속성
value[float] | - 현재 LED의 밝기를 나타냄 - 범위: 0.0(듀티비 0%) ~ 1.0(듀티비 100%)
frequency[int] | - PWM신호의 주파를 의미 - 기본값은 100Hz
is_active | - LED가 켜져있는지 여부를 반환 - value가 0보다 크면 True, 0이면 False

## Slide 12
PWMLED의 메서드
on( ) | LED를 최대 밝기로 켬 (value=1.0)
off( ) | LED를 완전히 끔 (value=0.0)
toggle( ) | LED의 상태를 반전시킴
blink( ) | LED의 깜박이게 함 fade_in_time과 fade_out_time을 지정해 LED가 부드럽게 밝아졌다가 어두워지는 효과를 볼수 있음 (ex)blink(on_time=1, off_time1,fade_in_time=0, fade_out_time, n=None, background=True)

## Slide 13
실습 6 | LED 밝기 변화
 | GPIO14번에 연결된 LED가 서서히 밝아졌다가 다시 어두워 지는 프로그램을 작성하시오.
from gpiozero import PWMLED
from time import sleep
led = PWMLED(14)
try:
while True:
for val in range(0, 101):
led.value = val / 100.0
sleep(0.01)
for val in range(100, -1, -1):
led.value = val / 100.0
sleep(0.01)
except KeyboardInterrupt:
print(‘사용자 중지‘)
led.off( )

## Slide 14
실습 7 | 스위치를 누를때마다 LED 밝기 변화
 | GPIO17번에 연결된 스위치를 누를때마다 LED가 서서히 밝아졌다가 밝기가 최대가 되면 다시 어두워 지는 프로그램을 작성하시오.

## Slide 15
from gpiozero import PWMLED
from gpiozero import PWMLED
from gpiozero import Button
from signal import pause
led = PWMLED(27)
but = Button(17, bounce_time=0.1)
level =[0.0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5
,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0]
count = 0
mode = 1
print(count)
def press_but( ):
global count,mode
if mode == 1:
count += 1
led.value=level[count]
if count== 10:
mode = 0
답중 하나
else:
count -= 1
led.value=level[count]
if count== 0:
mode = 1
but.when_pressed = press_but
pause( )